BT系列蠕动泵（数显）灌装操作说明

运转时间设定

一、合上电源开关。

二、按下“手控／外控”键不放，至版面“手控、外控”的二个指示灯都亮，然后松开按键。

三、按下“启／停”键不放至数码显管示F01，然后松开按键。

四、按“＋ 一”键的“一”键．次，数码管显示F03

五、按一次“手控／外控”键，数码管显示00.0，表示可以设置运行时间99分90秒。

六、再按一下“启／停”键，数码管显示F04。

七、再按一下“手控／外控”键，数码管显示0.00，表示可以设置运行时间9.99秒。

八、再按一下“启／停”键．数码管显示F05，此时进入间隔时间设定。(如果使用脚踏开关、光电开关、电平信号等外控信号，就无需设置间隔时间，应全部为零)。

九、再按一下“手控／外控”键，数码管显示00.0，表示可以设置间隔时间99分90秒。

十、再按一下“启／停”键，数码管显示F06。

十一、再按一下“手控／外控”键，数码管显示0.00，表示可以设置间隔时间为9.99秒。

十二、再按一下“启／停”键，数码管显示F01，再按下“启／停”键，数码管显示你所设置的转速，再按下“启／停”键，蠕动泵就进入你所设置的运行状态。

举例说明

运行时间3.45秒，间隔时间2.23秒

一、应在二个指示灯“手控／外控”都亮的前提下，按“启／停”键不放至数码管显示F01，然后松开按键。

二、再按“＋ 一”键的“一”键二次，数码管显示F03

三、再按一次“手控／外控”键，数码管显示00.0，表示可以设置运行时间99分90秒。

四、再按一下“启／停”键，数码管显示0.00，表示可以设置运行时间9.99秒。

五、如果设置运行时间3.45秒

- 按“＋ 一”键“＋”键3次，(数码管显示3.00秒)

- 再按一下“手控／外控”键

- 按“＋ 一”键“＋”键4次，(数码管显示3.40秒)

- 再按一下“手控／外控”键

- 按“＋ 一”键“＋”键5次，(数码管显示3.455秒)

这时的3.45就是你所设置的运行时间3.45秒

六、间隔时间的设置与运行时间设置方法一样。(如果使用脚踏开关、光电开关等外控信号，间隔时间应全部为零)。

七、连续按“启／停”键3次，蠕动泵就进入你所设置的运行状态。